ERAF

SIA „Ozolnieku KSDU”,

Kastaņu iela 2, Ozolniekos,

Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā

vienkāršotās renovācijas nolikums

„APSTIPRINĀTS”

SIA „Ozolnieku KSDU”

Iepirkumu komisijas

2013.gada 17.aprīļa sēdē

Protokola Nr.22

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota renovācija Rīgas ielā 21, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/12/09/479

„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas ielā 21, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā

energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros

NOLIKUMS

Identifikācijas Nr. OKSDU 2013/13 ERAF

Ozolnieki

2013

Satura rĀdītājs

I.	Vispārīgā informācija	3

II.	Informācija par iepirkuma priekšmetu	5

III.	Dalības nosacījumi iepirkuma procedūrā	5

IV.	Kvalifikācijas prasības	6

V.	Pārējās prasības pretendentam un nosacījumi	6

VI.	Iesniedzamie piedāvājuma dokumenti	7

i.	Pretendentu atlases dokumenti	7

ii.	Tehniskais piedāvājums	9

iii.	Finanšu piedāvājums	10

VII.	Piedāvājumu iesniegšana un atvēršana	10

VIII.	Piedāvājuma sagatavošana un noformēšana	11

IX.	Pretendentu atlase, piedāvājuma atbilstības pārbaude un izvēle	13

X.	Līguma slēgšana	14

XI.	Pārējie nosacījumi	14

Pielikums Nr.1	15

Pielikums Nr.3	17

Pielikums Nr.4	17

Pielikums Nr.6	29

Pielikums Nr.7	30

Pielikums Nr.8	31

Pielikums Nr.9	33

### Vispārīgā informācija

- Iepirkuma identifikācijas numurs: OKSDU 2013/13 ERAF.

- Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums: | SIA „Ozolnieku KSDU” |
| --- | --- |
| Adrese: | Kastaņu ielā 2, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā, LV-3018 |
| Reģistrācijas numurs: | 41703003356 |
| Tālruņa numurs: | 63084560 |
| Faksa numurs: | 63050118 |
| E-pasta adrese: | info@oksdu.lv |
| Kontaktpersonas | Antra Vintere, tālr. 63084560, antra@oksdu.lv (par nolikumu) Gunārs Jaunsleinis, tālr. 63084560, gunars@oksdu.lv (tehniskie jautājumi) |
| Banka | A/S „SEB Banka” |
| Bankas konts | LV44UNLA0008000508506 |

- Iepirkuma procedūra – būvdarbu iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - Likums) 81.panta nosacījumiem (maksimālā līgumcenas robeža ir mazāka par Ls 120’000.00).

- Iepirkuma procedūras norisi nodrošina SIA „Ozolnieku KSDU” Iepirkumu komisija (turpmāk - Komisija).

- Iepirkumu procedūras dokumentu (turpmāk - Iepirkuma dokumenti) sastāvā ietilpst šis iepirkuma nolikums ar pielikumiem:

  - Tehniskās specifikācijas (pielikums Nr. 1);

  - Vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karte (pielikums Nr. 2);

  - Būvdarbu līguma projekts (pielikums Nr. 3);

  - Pretendenta pieteikuma veidlapa (pielikums Nr. 4);

  - Būvdarbu apjomi (pielikums Nr. 5);

  - Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksta veidlapa (pielikums Nr. 6);

  - Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksta veidlapa (pielikums Nr. 7);

  - Būvdarbu vadītāja (ēku būvdarbu vadīšanā) CV ar apliecinājumu veidlapa (pielikums Nr. 8);

  - apakšuzņēmēju apliecinājuma veidlapa (pielikums Nr. 9);

- Iepirkuma dokumentiem un citiem dokumentiem, kas attiecas uz iepirkuma procedūru, nodrošināta brīva un tieša pieeja interneta vietnē www.oksdu.lv sadaļā: Iepirkumi, kā arī ar tiem ieinteresētais piegādātājs var iepazīties SIA ”Ozolnieku KSDU” Kastaņu ielā 2, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā 1. stāvā pie administratores, darba dienās no plkst. 8.00-12.00 un no 13.00-17.00, piektdienās līdz plkst. 14.00. Ieinteresētam piegādātājam, kas vēlas saņemt Iepirkuma dokumentus drukātā veidā, jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītāja norādītajai kontaktpersonai. Maksu par dokumentu kopiju sagatavošanu jāieskaita Pasūtītāja norādītajā bankas kontā pirms dokumentu kopiju saņemšanas.

Dokumentu kopiju sagatavošanas cenrādis (ieskaitot PVN 21%):

Melnbaltā izdrukā:

- A4 formāta lapa - LVL 0,15;

- A3 formāta lapa - LVL 0,22;

Krāsainā izdrukā:

- A4 formāta lapa - LVL 0,73;

- A3 formāta lapa - LVL 1,10;

Ieraksts CD-matricā - LVL 2,40.

- Informācijas apmaiņa starp piegādātāju un Pasūtītāju, Iepirkuma procedūras ietvaros, notiek latviešu valodā, pa faksu vai e-pastu un pastu (kas nozīmē, ka vienlaicīgi ar faksu vai e-pastu jānosūta arī dokumenta oriģināls pa pastu). Dokumentā jābūt norādei uz Iepirkuma procedūras priekšmetu un identifikācijas numuru un sūtītāja parakstam.

- Piegādātāja dokumenti adresējami Pasūtītāja kontaktpersonai uz 2.punktā norādīto adresi.

- Pasūtītāja dokumenti tiks adresēti piegādātāja norādītajam adresātam.

- Par dokumenta (informācijas) saņemšanas datumu tiek uzskatīts datums, kad nosūtītāja fakss paziņojis par faksa saņemšanu, nosūtīts adresāta apstiprinājums par e-pasta saņemšanu. Pasūtītājs dokumentu (informāciju) kopā ar atbildi publicēs arī interneta vietnē www.oksdu.lv sadaļā: Iepirkumi.

- Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus rakstveidā pieprasījis papildu informāciju vai skaidrojumus par iepirkuma dokumentiem, pasūtītājs to sniedz iespējami īsā laikā. Pieprasījums adresējams Pasūtītāja kontaktpersonām.

- Pasūtītāja sniegtie skaidrojumi, papildus informācija par Iepirkuma dokumentiem, būs brīvi pieejama interneta vietnē www.oksdu.lv sadaļā: Iepirkumi. Pasūtītāja sniegtā papildus informācija vai skaidrojumi Iepirkuma dokumentu sakarā, ir Iepirkuma dokumentu neatņemama sastāvdaļa un saistoši piegādātājiem.

- Pretendenta piedāvājums ir spēkā, un saistošs tā iesniedzējam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas pēc piedāvājuma atvēršanas dienas.

Ja iepirkuma līgumu nevar noslēgt Iepirkuma dokumentos noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var prasīt pretendentu pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu.

Pretendentam, kas piekritis pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, netiks atļauts veikt nekādas izmaiņas piedāvājuma dokumentos.

- Kopā ar piedāvājumu pretendentam jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums LVL 500 (piecu simtu latu) apmērā. Par piedāvājuma nodrošinājumu var būt bankas izsniegta garantija vai apdrošināšanas polise augstāk norādītās summas apmērā (apliecinot, ka nodrošinājums ir spēkā no izsniegšanas brīža) vai piedāvājuma nodrošinājuma summa ieskaitīta šī iepirkuma nolikuma 2. punktā norādītajā Pasūtītāja bankas kontā. Maksājumu apliecinošs dokuments par piedāvājuma nodrošinājuma summas ieskaitīšanu Pasūtītāja bankas kontā vai bankas garantija vai apdrošināšanas polise (neiešūtā veidā) pievienojami iepirkuma piedāvājuma dokumentiem. Piedāvājumi, par kuriem nebūs iesniegts piedāvājuma nodrošinājums pieprasītajā apmērā vai pievienoti nodrošinājuma iesniegšanu apliecinoši dokumenti, tiks uzskatīti par Iepirkuma dokumentu prasībām neatbilstošiem un pretendents izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā.

- Pretendentiem, kuri atsauks savu piedāvājumu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiks kvalificēti, neapstiprinās savas spējas nodrošināt būvdarbu izpildi pilnā apjomā, kvalitātē un termiņā vai visiem pretendentiem, ja iepirkuma procedūra tiek pārtraukta vai izbeigta bez rezultāta, piedāvājuma nodrošinājums tiks atmaksāts, vai atsaukta bankas garantija, ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas.

- Pārējiem pretendentiem, tajā skaitā uzvarētājam, piedāvājuma nodrošinājumu atmaksās vai tiks atsaukta bankas garantija, ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc iepirkumu līguma noslēgšanas.

- Piedāvājuma nodrošinājums netiks atmaksāts un nodrošinājuma izsniedzējs (banka vai apdrošināšanas sabiedrība) izmaksās Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu ja:

  - pretendents atsauc piedāvājumu tā derīguma laikā;

  - iepirkuma procedūras uzvarētājs bez pamatojuma nenoslēgs Līgumu Pasūtītāja  noteiktajā termiņā.

- Piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš nedrīkst būt mazāks par piedāvājuma derīguma termiņu.

### Informācija par iepirkuma priekšmetu

- Iepirkuma priekšmets – Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotā renovācija Rīgas ielā 21, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā, Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/12/09/479 „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas  Rīgas ielā 21, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros (turpmāk tekstā - Objekts).

- CPV kods: 45000000 - 7;

- Būvdarbu apjomi (pielikums Nr. 5), kopā ar tehniskajām specifikācijām (pielikums Nr.1), vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karti (pielikums Nr. 2), pārējiem Iepirkuma dokumentu pielikumiem un Iepirkuma dokumentu prasībām ir pamats piedāvājuma sagatavošanai un būvdarbu izpildei;

- Būvdarbu izpildes termiņš ir 2013. gada 1.oktobris, kas var tikts pagarināts, atbilstoši Līguma noteikumiem (pielikums Nr. 3);

- Būvdarbus finansē Pasūtītājs.

### Dalības nosacījumi iepirkuma procedūrā

- Dalība iepirkumu procedūrā ir brīvi pieejama jebkurai tiesībspējīgai un rīcībspējīgai personai, personu apvienībai neatkarīgi no tās reģistrācijas un darbības vietas, komercdarbības formas un īpašuma piederības, kura tiesīga nodarboties ar uzņēmējdarbību (būvniecību) un atbilst šādām prasībām:

  - Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu un konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents netiks likvidēts.

  - Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāda, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

  - Pretendents nav sniedzis nepatiesu informāciju kvalifikācijas       novērtēšanai un iesniedzis visu pieprasīto informāciju.

- Pretendents, tajā skaitā personu apvienība (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), netiks atzīts par atbilstošu dalības nosacījumiem iepirkumu procedūrā un tiks izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā arī gadījumā, ja piegādātājs, uz kura iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām vai kāds no personu apvienības dalībniekiem, neatbilst 22. punkta apakšpunktos noteiktajiem dalības nosacījumiem iepirkuma procedūrā.

### Kvalifikācijas prasības

- Pretendentam jābūt reģistrētam LR komercreģistrā vai ārvalstīs attiecīgās valsts likumdošanā paredzētajā kārtībā. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pēc Pasūtītāja pieprasījuma tai jāreģistrējas LR komercreģistrā līdz līguma noslēgšanas dienai.

- Latvijā reģistrētam pretendentam jābūt reģistrētam LR būvkomersantu reģistrā. Pretendentam (ārzemju personai) jābūt reģistrētām tiesībām veikt komercdarbību būvniecībā attiecīgās valsts likumdošanā paredzētajā kārtībā kā arī tam, ja tas nebūs reģistrēts LR būvkomersantu reģistrā, bet tam būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības, reģistrācija jāizdara līdz Līguma noslēgšanas dienai. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pēc Pasūtītāja pieprasījuma apvienības reģistrācija būvkomersantu reģistrā jāveic (pēc reģistrācijas komercreģistrā) līdz Līguma noslēgšanas dienai.

- Pretendenta rīcībā jābūt:

- Sertificētam būvdarbu vadītājam ēku būvdarbu vadīšanā, kura vadībā iepriekšējo piecu gadu laikā veikti daudzdzīvokļu māju vai sabiedrisko ēku renovācijas un energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi, no kurām vismaz viena ēka ir nodota ekspluatācijā;

- Pretendents var piesaistīt Līguma izpildei un balstīties uz apakšuzņēmēju un citu personu iespējam, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Pasūtītāja prasībām.

### Pārējās prasības pretendentam un nosacījumi

- Pretendentam jāgarantē:

  - Pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšana par apdrošinājuma summu ne mazāku kā 10 % apmērā no līgumsummas, bet ne mazāk kā 10000 latu;

  - Garantijas laika apdrošināšana uz 36 mēnešiem, 5 % apmērā no Līgumsummas;

  - Būvniecības visu risku apdrošināšana uz Objekta būvniecības laiku Līgumsummas apmērā.

- Ja pretendents ar nodomu vai neuzmanības dēļ būs kļūdījies materiālu, darbaspēka vai citu izmaksu aprēķinos, papildus izdevumi netiks apmaksāti.

- Pretendentam, visiem personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), apakšuzņēmējiem dokumentāli jāapliecina iesniegto piedāvājumu dokumentu parakstījušo personu tiesības pārstāvēt tos šajā iepirkuma procedūrā, izņemot, ja dokumentus parakstījusi persona, kuras pārstāvības tiesības ir atspoguļotas www.lursoft.lv datu bāzē.

### Iesniedzamie piedāvājuma dokumenti

- Piedāvājuma sastāvā obligāti jāiekļauj:

  - Pretendenta atlases dokumenti;

  - Tehniskais piedāvājums;

  - Finanšu piedāvājums.

### Pretendentu atlases dokumenti

- Lai apliecinātu atbilstību dalībai iepirkuma procedūrā, atbilstību pretendentu atlases un kvalifikācijas prasībām, pretendentam, katram personu apvienības dalībniekam (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) un personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu savu atbilstību kvalifikācijas prasībām, neatkarīgi no tā reģistrācijas vai mītnes zemes, jāiesniedz sekojoši apliecinājumi (kurus drīkst noformēt kā vienu dokumentu):

  - Apliecinājums, ka nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents nebūs likvidēts;

  - Apliecinājums, ka Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

  - Apliecinājums, ka pretendenta sniegtā informācija savas kvalifikācijas novērtēšanai ir patiesa, ir iesniedzis visu informāciju Iepirkuma dokumentos pieprasītajā apjomā;

  - Apliecinājums, ka uz peretnedentu nav attiecināmi arī pārējie, 32.panta apakšpunktos nenosauktie, Publisko iepirkumu likuma 39.panta 1.daļā nosauktie pretendenta izslēgšanas gadījumi.

- Lai apliecinātu atbilstību Nolikuma 24. punkta prasībām, pretendentam, katram personu apvienības dalībniekam (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) jāiesniedz kompetentas iestādes izsniegta reģistrācijas apliecības kopija.

- Lai apliecinātu atbilstību Nolikuma 30. punkta prasībām, pretendentam, katram personu apvienības dalībniekam (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), apakšuzņēmējam jāiesniedz:

  - kompetentas iestādes izsniegtu izziņu par personām ar tiesībām pārstāvēt pretendentu, apakšuzņēmēju, personu apvienības dalībnieku, izņemot, ja dokumentus parakstījusi persona, kuras pārstāvības tiesības ir atspoguļotas www.lursoft.lv datu bāzē;

  - pilnvaru  oriģināli, ja pretendenta, apakšuzņēmēja, personu apvienības un personu apvienības dalībnieka iesniegtos dokumentus parakstījusi persona kuras pārstāvības tiesības nav publiski reģistrētas;

- Lai apliecinātu atbilstību nolikuma 25. punkta prasībām Latvijā reģistrētam pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka pretendents ir reģistrēts LR būvkomersantu reģistrā. Pretendentam (ārzemju personai) jāiesniedz apliecinājums, ka tam ir reģistrētas tiesības veikt komercdarbību būvniecībā attiecīgās valsts likumdošanā paredzētajā kārtībā, kā arī tam, kas nav reģistrēts LR būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz apliecinājums, ka, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, līdz Līguma slēgšanas dienai tiks reģistrēts LR Būvkomersantu reģistrā. Personu apvienībai, jāiesniedz apliecinājums, ka apvienība tiks reģistrēta būvkomersantu reģistrā (pēc reģistrācijas komercreģistrā) līdz Līguma noslēgšanai.

- Lai apliecinātu atbilstību nolikuma 26. punkta prasībām pretendentam jāiesniedz pretendenta piedāvāto būvdarbu vadītāju, visās šajā iepirkumā paredzētajās, reglamentētajās būvdarbu sfērās, saraksts, saskaņā ar 7. pielikumu, kas apliecina, ka pretendenta rīcībā ir visu šajā iepirkumā paredzēto būvdarbu vadīšanai, sertificēti un pieredzējuši būvdarbu vadītāji, tai skaitā būvdarbu vadītājs ēku būvdarbu vadīšanā, kura vadībā iepriekšējo piecu gadu periodā veikti daudzdzīvokļu mājas vai sabiedriskās ēkas renovācijas un energoefektivitātes būvdarbi, no kurām vismaz viena ēka ir nodota ekspluatācijā. Sarakstam pievienot:

  - speciālista, ēku būvdarbu vadīšanā, CV ar pieejamības apliecinājumu, saskaņā ar 8.pielikumu;

  - visu šajā iepirkumā iesaistīto (Nolikuma 26. punktā norādīto) būvdarbu vadītāju sertifikātu kopijas;

  - ja pretendenta piedāvātie speciālisti nav darba attiecībās ar pretendentu, tad jāiesniedz vienošanās protokoli par līguma attiecību nodibināšanu ar pretendentu šajā iepirkumā paredzēto darbu veikšanai (vadīšanai), pretendenta uzvaras gadījumā.

- Ja pretendents paredz līgumsaistību izpildē piesaistīt apakšuzņēmējus pretendentam jāiesniedz:

  - apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksts saskaņā ar nolikuma pielikumu Nr. 6;

  - apakšuzņēmēja apliecinājums, saskaņā ar pielikumu Nr. 9, par gatavību veikt apakšuzņēmējiem nododamos būvniecības darbus, saskaņā ar apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstu un/vai nodot pretendenta rīcībā iepirkuma līguma izpildei nepieciešamos tehniskos, darbaspēka vai finanšu resursus vai savstarpējās vienošanās līgums par sadarbību iepirkuma līguma izpildē, gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, kā arī dokuments, kas apliecina apakšuzņēmēja piedāvājuma dokumentus parakstījušās personas tiesības pārstāvēt apakšuzņēmēju iepirkuma procedūras ietvaros, izņemot, ja dokumentus parakstījusi persona, kuras pārstāvības tiesības ir atspoguļotas www.lursoft.lv datu bāzē ;

  - Apakšuzņēmēju apliecinājumi, kas norādīti 32. punkta 32.1.; 32.2. apakšpunktos un 33.; 34.; 35.punktos.

- Personu apvienības dalībniekiem jāiesniedz arī  vienošanās protokols, ko parakstījušas visus dalībniekus pārstāvošas personas ar pārstāvības tiesībām, kurā norādīts atbildīgais apvienības dalībnieks un pārstāvis, kas pilnvarots iesniegt piedāvājumu, pārstāvēt personu apvienību iepirkuma procedūras ietvaros, parakstīt iepirkuma līgumu, ja personu apvienība uzvarēs iepirkuma procedūrā, kurā norādīts atbildības sadalījums starp apvienības dalībniekiem, norādīts kādus darbu veidus, un kādā apjomā, veiks katrs no apvienības dalībniekiem. Jāiesniedz apliecinājums, ka uzvaras gadījumā līdz iepirkumu līguma noslēgšanai personu apvienība tiks reģistrēta komercreģistrā.

- Pretendentam, tajā skaitā personai un apakšuzņēmējam, uz kuru iespējām pretendents paredz balstīties, lai apliecinātu savu atbilstību kvalifikācijas prasībām, un katram personu apvienības dalībniekam (ja pieteikumu iesniedz personu apvienības dalībnieki), kuram varētu tikt piešķirtas līguma slēgšanas iespējas Pasūtītāja norādītajā termiņā, kas būs ne īsāks par 10 dienām, būs jāiesniedz izziņa, kuru ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdevusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus).

### Tehniskais piedāvājums

- Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj šādi dokumenti:

  - Pretendenta sagatavots apliecinājums, norādot apdrošināmā objekta nosaukumu iepirkuma identifikācijas Nr. OKSDU 2013/13 ERAF, ka gadījumā, ja ar pretendentu tiks slēgts Līgums, tad pretendents nodrošinās, ka apdrošināšanas sabiedrība saskaņā ar Iepirkuma dokumentu nosacījumiem apdrošinās:

- būvniecības visus riskus līgumsummas apmērā uz visu būvniecības laiku;

- pretendenta civiltiesisko atbildību par apdrošināšanas summu 10% apmērā no līgumsummas, bet ne mazāk par Ls 10000.00;

- garantijas laiku 36 (trīsdesmit seši) mēneši no Objekta nodošanas ekspluatācijā, par apdrošināšanas summu 5 % apmērā no līgumsummas.

  - Būvdarbu izpildes grafiks pa nedēļām, kurā norādīta darbu izpilde pa būvdarbu veidiem un piesaistīto darbaspēku;

  - Apliecinājums, ka būvdarbi tiks veikti atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām un būvniecībā tiks pielietoti tikai sertificēti materiāli atbilstoši ES standartiem un LR būvnormatīviem, ka ēkas ārējās siltumizolācijas sistēmas ar apmetumu tiks izbūvētas saskaņā ar Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādnes ETAG004 prasībām.

  - Piedāvājuma nodrošinājuma apliecinoša dokumenta kopija (oriģināls pievienojams neiesietā veidā piedāvājuma aploksnē).

### Finanšu piedāvājums

- Finanšu piedāvājumā jāiekļauj šādi dokumenti:

  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā: jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši šī Iepirkuma dokumentu 4. pielikuma prasībām;

  - Pretendenta apliecinājums, ka finanšu piedāvājums sagatavots un iesniegts atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām, ka Līgumcenā ietvertas visas tās izmaksas, kuras nepieciešamas pilnīgai būvdarbu pabeigšanai pasūtītāja pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā, saskaņā ar ES direktīvu, LR normatīvo aktu, valsts un pašvaldības institūciju un inženiertīklu turētāju izdoto tehnisko noteikumu prasībām uz kuru pamata izstrādāta vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karte, tajā skaitā nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, kas jāmaksā izpildītājam, kā uzņēmējam, ka Līgumcenā iekļautas arī palīgdarbu un palīgmateriālu izmaksas, kas nav tieši norādītas būvdarbu apjomos (pielikums Nr.5.), bet bez kuru izpildes, vai to pielietojuma nepieciešamība izriet no Objekta rakstura, nevar Objektu nodot ekspluatācijā;

  - Pilnībā aizpildītas būvdarbu lokālās tāmes, kopsavilkuma aprēķinus /būvniecības koptāme/, saskaņā ar nolikuma 5. pielikuma prasībām (Tāmes iesniedzamas arī elektroniski CD matricā Microsoft Excel formātā, saglabājot visas aprēķinu formulas);

### Piedāvājumu iesniegšana un atvēršana

- Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi un iesniegšanu līdz 2013. gada 30.aprīlīm plkst. 10.30, SIA „Ozolnieku KSDU” Kastaņu ielā 2, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā, LV-3018. Piedāvājums iesniedzams 1. stāvā administratorei darba dienās no plkst. 8.00 - 12.00 un no plkst. 13.00 - 17.00, piektdienās līdz plkst.14.00.

- Piedāvājumi, kas netiks iesniegti Iepirkuma dokumentos noteiktajā kārtībā vai iesniegti personīgi pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiks pieņemti. Piedāvājumi, kas nosūtīti pa pastu, tajā skaitā ar kurjerpastu, piegādāti Pasūtītāja norādītajā adresē un izsniegti administratorei pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, neatvērtā veidā tiks nosūtīti atpakaļ pretendentam. Nekādi piedāvājuma iesniegšanas termiņa kavējuma iemesli netiks ņemti vērā un pretendents izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā.

- Piedāvājums jāiesniedz vienā variantā. Pretendents, kas iesniegs piedāvājumu vairākos variantos, tiks izslēgts no dalības iepirkumu procedūrā. Piedāvājums Pretendentam jāiesniedz vienā piedāvājuma origināla eksemplārā.

- Pretendents ir tiesīgs, nezaudējot piedāvājuma nodrošinājumu, atsaukt savu piedāvājumu vai iesniegt piedāvājuma grozījumus līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma atsaukuma vai grozījuma dokumenti noformējami un iesniedzami tādā pat kārtībā kā citi piedāvājuma dokumenti, ar norādi uz iepakojuma ”Piedāvājuma grozījumi ”, ‘’Piedāvājuma atsaukums”.

Piedāvājuma atsaukums izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkuma procedūrā.

- Piedāvājumu iesniegšana nozīmē pretendenta galīgu nodomu piedalīties iepirkumā, visu Iepirkuma dokumentu prasību akceptēšanu. Piedāvājums ir juridiski saistošs pretendentam, kas to iesniedzis.

- Piedāvājumu atvēršana notiks 2013. gada 30.aprīlī plkst. 10:30, SIA „Ozolnieku KSDU”, pirmā stāva sapulču zālē, Kastaņu ielā 2, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā, piedāvājumu atvēršanas atklātā sanāksmē.

### Piedāvājuma sagatavošana un noformēšana

- Piegādātājam jāsagatavo, jānoformē un jāiesniedz piedāvājuma dokumenti saskaņā ar 2010. gada 28. septembra MK noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un Iepirkuma dokumentu prasībām, izmantojot Pasūtītāja norādītās veidlapas.

- Pretendents atbild par Iepirkuma dokumentu rūpīgu izskatīšanu, Pasūtītāja sniegto papildus informāciju un skaidrojumus, kā arī drošas informācijas iegūšanu neatkarīgi no apstākļiem un saistībām, kas jebkādā veidā var ietekmēt piedāvājuma vai darbu izpildes summu vai veidu. Netiks apmierināta neviena pretendenta prasība grozīt piedāvājuma summu, kļūdu vai saistību, kas minētas augstāk, neievērošanas gadījumos.

Tiek uzskatīts, ka pretendents iesniedzot piedāvājumu ir iepazinies un pārzina LR spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai attiekties uz šo piedāvājumu, iepirkuma līguma darbībām un aktivitātēm.

- Piedāvājuma oriģinālie dokumenti, oriģinālo dokumentu kopijas jāapliecina un jānoformē saskaņā ar LR normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām.

- Piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.

- Pretendenta dokumentiem, kas iesniegti citas valsts valodā, jāpievieno šo oriģinālo dokumentu pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta nepareiza tulkojuma dēļ, pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Ja oriģinālā dokumenta teksts atšķiras no šā dokumenta tulkojuma teksta latviešu valodā, tad par pamatu tiks ņemts šā dokumenta tulkojums latviešu valodā.

Tulkojuma apliecinājumā jāietver:

- norāde “TULKOJUMS PAREIZS”;

- personas ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotā pārstāvja paraksts, paraksta atšifrējums, statuss;

- apliecinājuma vietas nosaukums un datums;

- zīmoga nospiedums.

- Piedāvājuma daļu sākumā, kas norādīti Nolikuma apakšpunktos 31.1.; 31.2.; 31.3. jāievieto satura rādītājs, aiz kura ievietojami visi pārējie piedāvājuma dokumenti, sadaļā VI „Iesniedzamie piedāvājuma dokumenti” norādītajā secībā. Piedāvājuma lapām jābūt numurētām, caurauklotām (izņemot piedāvājuma nodrošinājuma dokumenta oriģinālu) un apliecinātam dokumenta caurauklojumam.

Apliecinājumā jāietver:

- norāde par kopējo cauraukloto lapu skaitu;

- personas ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotā pārstāvja paraksts,    paraksta atšifrējums, statuss;

- apliecinājuma vietas nosaukums un datums;

- zīmoga nospiedums.

- Pretendentam iesniegtās oriģinālo dokumentu kopijas obligāti jāapliecina. Apliecinājumā jāietver:

- norāde „KOPIJA”;

- norāde “KOPIJA PAREIZA”;

- pretendenta vai tā pārstāvja paraksts un paraksta atšifrējums ,statuss;

- apliecinājuma vietas nosaukums un datums;

- zīmoga nospiedums.

- Visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt attiecīgi atbilstoši LR normatīvo aktu un Iepirkuma dokumentu prasībām aizpildītiem, datētiem un parakstītiem.

Pretendents, kurš būs iesniedzis neparakstītus dokumentus vai nebūs iesniedzis paraksttiesību apliecinošu dokumentu, tiks izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā.

- Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un pilnvarotajam pārstāvim izsniegtā pilnvara jāparaksta visiem personu apvienības dalībnieku personām. Personām ar paraksta tiesībām jābūt ar tiesībām pārstāvēt dalībnieku šajā iepirkuma procedūrā vai to pilnvarotiem pārstāvjiem (pievienojams pilnvaras oriģināls).

- Dokumentus, kas attiecas uz apakšuzņēmēju vai citu personu uz kuras iespējām balstās pretendents, uz personu apvienību vai apvienības dalībniekiem, jāparaksta to personai ar pārstāvības tiesībām vai to pilnvarotam pārstāvim. Pilnvarojuma gadījumā jāpievieno pilnvaras oriģināls.

- 31.1., 31.2., 31.3. punktos norādītās piedāvājuma daļas jānoformē ar sekojošām titullapām:

„Pretendenta atlases dokumenti”;

„Tehniskais piedāvājums”;

„Finanšu piedāvājums”,

pievienojot katrai daļai prasītos dokumentus un ievieto visas daļas vienā aploksnē uz kuras norāda:

- Adresāts: SIA ”Ozolnieku KSDU” Kastaņu ielā 2, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā, LV-3018;

- Piedāvājums Iepirkumam „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas ielā 21, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā energoefektivitātes paaugstināšana”, Identifikācijas Nr. OKSDU 2013/13 ERAF;

- Neatvērt līdz 2013. gada 30.aprīlim plkst. 10.30;

- Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese, kontaktpersonas vārds, uzvārds, telefona un faksa numurs, e-pasta adrese.

- Piedāvājuma nodrošinājuma iemaksu apliecinošs dokuments vai bankas galvojumu apliecinošs dokuments vai apdrošināšanas polise ievietojami iepakojumā neiesietā veidā.

- Pretendents nezaudējot iemaksāto piedāvājuma nodrošinājumu ir tiesīgs līdz piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņam veikt izmaiņas iesniegtajā piedāvājumā vai atsaukt savu dalību iepirkuma procedūrā. Dokumenti par izmaiņām piedāvājumā vai tā atsaukšanu, noformējami un iesniedzami saskaņā ar nolikuma prasībām. Dokumenti par izmaiņām piedāvājumā vai par piedāvājuma atsaukšanu, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa netiks pieņemti.

### Pretendentu atlase, piedāvājuma atbilstības pārbaude un izvēle

- Pretendenta atlasi, piedāvājuma atbilstības pārbaudi un izvēli nodrošina Komisija Iepirkuma dokumentos paredzētajā kārtībā un atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām, vērtēšanas kritērijiem un pieņemot lēmumus par pretendenta atbilstību atlases un kvalifikācijas prasībām, par Tehniskā un Finanšu piedāvājuma atbilstību Pasūtītāja prasībām, par pretendenta kompetenci un spējām nodrošināt līgumsaistību izpildi un piedāvājuma izvēli.

- Komisija lēmumus pieņem slēgtā sēdē, pamatojoties tikai uz oriģinālo dokumentu, oriģinālo dokumentu kopiju un citu informāciju, kas pieprasīta un iesniegta līdz piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņam.

- Nepieciešamības gadījumos Komisija pieprasīs, lai pretendents precizē informāciju par piedāvājumu, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei vai piedāvājuma atbilstības pārbaudei un izvēlei.

- Ja pretendenta dalība iepirkuma procedūrā nebūs uzskatāma par atbilstošu, pieredze, kvalifikācija, neatbildīs Iepirkuma dokumentu prasībām, līdz piedāvājuma beigu termiņam iesniegtie piedāvājuma dokumenti neapstiprinās pretendenta atbilstību pretendenta atlases prasībām, viņa kompetenci un spējas nodrošināt darbu izpildi Pasūtītāja pieprasītajā apjomā, termiņā un kvalitātē, Komisijas vērtējumā pretendenta iesniegtie dokumenti netiks uzskatīti par atbilstošiem Iepirkuma dokumentu prasībām vai arī nebūs iesniegti visi pieprasītie oriģinālie dokumenti, oriģinālo dokumentu kopijas vai cita informācija, pretendents netiks kvalificēts un tiks izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā.

- Piedāvājuma izvēles kritērijs ir zemākā līgumcena. Izvēles kritērijam atbilstošo piedāvājumu Komisija izvēlēsies no to pretendentu piedāvājumiem, kuru iesniedzējs nebūs izslēgts no dalības Iepirkuma procedūrā, kādā no iepriekšējiem procedūras posmiem.

- Par Konkursa uzvarētāju tiks atzīts pretendents, kurš iesniedzis visus pieprasītos dokumentus, izturējis kvalifikācijas pārbaudi, dokumentāli pierādījis savu atbilstību dalībai iepirkuma procedūrā, kompetenci un spējas nodrošināt līgumsaistību izpildi pilnā apjomā, pieprasītajā termiņā un kvalitātē.

- Pirms piedāvājuma izvēles Komisija veiks finanšu piedāvājuma dokumentu pārbaudi, kļūdu labojumus. Kļūdu gadījumā tiks labota Līgumcena.

- Ja pretendents iesniegs šī iepirkuma nolikuma 39. punktā norādīto izziņu Pasūtītāja norādītājā termiņā un izziņa būs atzīstama par atbilstošu, Komisija pieņems lēmumu slēgt līgumu ar pretendentu.

- Ja pretendents, kurš atzīts par iepirkuma procedūras uzvarētāju, atsauks piedāvājumu tā derīguma laikā, vai nenoslēgs Iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā vai neatbildīs 64. punktā minētajām prasībām, Komisija izskatīs jautājumu par tiesībām atzīt par uzvarētāju pretendentu, kas piedāvājis nākamo zemāko cenu.

- Pasūtītājs ir tiesīgs līdz iepirkuma līguma noslēgšanai pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir pamatojums.

### Līguma slēgšana

- Par pamatu Iepirkuma līguma sagatavošanai tiks izmantots iepirkuma līguma projekts (pielikums Nr. 3), kura nosacījumi bez būtiskiem labojumiem pretendentam ir saistoši.

- Iepirkuma līgums ar Iepirkuma procedūras uzvarētāju tiks slēgts ņemot vērā Likuma prasības.

### Pārējie nosacījumi

- Iepirkumu nolikumam pievienoti šādi pielikumi, kas ir tā neatņemama sastāvdaļa un saistoši piegādātājiem:

  - Tehniskās specifikācijas (pielikums Nr. 1);

  - Vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karte (pielikums Nr. 2);

  - Būvdarbu līguma projekts (pielikums Nr. 3);

  - Pretendenta pieteikuma veidlapa (pielikums Nr. 4);

  - Būvdarbu apjomi (pielikums Nr. 5);

  - Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksta veidlapa (pielikums Nr. 6);

  - Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksta veidlapa (pielikums Nr. 7);

  - Būvdarbu vadītāja (ēku būvdarbu vadīšanā) CV ar apliecinājumu veidlapa (pielikums Nr. 8);

  - apakšuzņēmēju apliecinājuma veidlapa (pielikums Nr. 9).

SASKAŅOTS:

SIA „Ozolnieku KSDU”

Valdes priekšsēdētājs M.Prīsis

2013. gada 17.aprīlī

### Pielikums Nr.1

Iepirkuma nolikumam Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas

vienkāršota renovācija Rīgas ielā 21, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā,

Ozolnieku novadā, Eiropas Savienības fonda projekta

Nr. DMS/3.4.4.1.0/12/09/479 „Daudzdzīvokļu dzīvojamās

mājas  Rīgas ielā 21, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku

novadā energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros

Identifikācijas Nr.OKSDU 2013/13 ERAF

Tehniskās specifikācijas

Darbi veicami vadoties pēc vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasāžu renovācija, energoefektivitātes paaugstināšana Rīgas ielā 21, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā”, izstrādātā ēkas energoaudita pārskata, būvdarbu apjomiem, Pasūtītāja un būvuzrauga norādījumiem.

Būvdarbus jāveic atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, būvniecībā pielietojot tikai sertificētus materiālus atbilstoši Eiropas Savienības standartiem un LR būvnormatīviem. Ēkas ārējās siltumizolācijas sistēmas ar apmetumu jāizbūvē saskaņā ar Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādnes ETAG004 prasībām, kā arī sertificētu būvmateriālu ražotāju prasībām un montāžas instrukcijām.

Vispārīgie nosacījumi.

- Būvdarbu izpilde jāveic tehnoloģiski pareizi, tam piemērotos laika apstākļos.

- Būvdarbu izpildes laikā Pretendentam jānodrošina droša un netraucēta ēkas funkcionālā ekspluatācija.

- Būvniecības laikā nodrošināt transporta un gājēju kustību. Nožogojumu novietojums nedrīkst traucēt ēkas iedzīvotāju kustību.

- Objektā pastāvīgi jānodrošina kārtība un tīrība. Pēc pirmā aizrādījuma ir jālikvidē trūkumi. Nozīmēt atbildīgo par darba drošību un kārtību būvobjektā. Būvobjekta darba zonām jābūt iežogotām tā, lai nepieļautu nepiederošu personu iekļūšanu tajās.

- Pirms elektrības izmantošanas būvuzņēmējam jāuzstāda elektrības uzskaite un ik mēnesi pēc skaitītāja rādījumiem jānorēķinās ar Pasūtītāju.

- Nav pieļaujams patvaļīgi kombinēt dažādus materiālus fasādes apdarei – siltumizolācijas materiālam, gruntīm, līmjavai, stikla šķiedras sietam, apmetumam un krāsai ir jābūt savstarpēji saderīgiem materiāliem, saskaņā ar Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādnes ETAG 004 prasībām.

- Uzsākot fasāžu siltumizolēšanu Objektā, iesniegt Pasūtītāja būvuzraugam materiālu un būvizstrādājumu sertifikātus, tajā skaitā attiecīgās siltumizolācijas sistēmas ETAG 004 sertifikātu.

- Ja Pretendentam ir priekšlikumi par citu, tehniskiem parametriem ekvivalentu būvniecības materiālu pielietošanu, kas nav paredzēti projektā vai šajā nolikumā un tie atbilst ES standartiem, izmaiņas ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju un būvuzraugu.

- Pretendentam jāpielieto tādi materiāli, kas atbilst ēkas funkcijai, nodrošinot kalpošanu bez defektiem garantijas laikā, kas nav mazāks par 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem.

- Par pielietoto materiālu un izpildīto darbu kvalitāti atbild Pretendents.

- Būvniecības laikā apakšuzņēmēju maiņa pieļaujama tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Apakšuzņēmēju Būvkomersanta reģistrācijas apliecības, sertifikāti un citi Nolikumā minētie dokumenti tādā gadījumā ir jāiesniedz no jauna.

- Pretendents ir atbildīgs par objektā būvniecības laikā atgūto materiālu demontāžu, saglabāšanu un nodošanu Pasūtītāja rīcībā. Pirms demontāžas Izpildītājs dienu iepriekš uzaicina Pasūtītāju atiecīgo atgūstamo materiālu, kontrukciju vai būvizstrādājumu novērtēšanai.

- Pasūtītājs veic samaksu tikai par to būvgružu apjomu, kas ir ievests būvgružu izbērtuvē un ir dokumentāli apstiprināts apjoms no būvgružu izbērtuves apsaimniekotāja puses. Izņēmums ir specializēto konteineru izvešana, par ko jāiesniedz attaisnojoši dokumenti.

- Pretendentam, ievedot būvgružus izbērtuvē, ir jāsedz šo atkritumu apstrādes izdevumi. Tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu var mainīt Līgumā norādīto būvgružu utilizācijas vai noglabāšanas vietu.

- Nav pieļaujama Būvdarbu gaitā radīto notekūdeņu novadīšana apkārtējā vidē. Notekūdeņu novadīšana jāveic atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”.

- Objekta apsardze un materiālu saglabāšana ir Pretendenta uzdevums, kas jāparedz izdevumos.

- Plānošanas sanāksmes notiks reizi nedēļā, savstarpēji saskaņotā laikā un vietā. Uz iknedēļas plānošanas sanāksmi obligāti jāierodas atbildīgajam būvdarbu vadītājam, Pretendenta (uzņēmējsabiedrības) vadītājam  (vai tā pilnvarotai personai) un apakšuzņēmēju pilnvarotām personām, kas ir tiesīgas pieņemt lēmumus.

- Ja būvniecības procesā Pretendenta vainas dēļ tiek bojāts apkārtējo ielu segums vai inženierkomunikācijas, tās Pretendentam ir jāatjauno sākotnējā stāvoklī.

- Objekta piebrauktuves rajonā aizliegts smilts vai grunts masu ar transportlīdzekļa riteņiem iznest uz blakus piegulošām ielām un gājēju ietvēm. Par katru konstatēto gadījumu Pasūtītājs no Pretendenta ir tiesīgs ieturēt Ls 50, kas tiek novirzīts ielas vai gājēju ietves tīrīšanai.

Būvlaukuma sagatavošana.

- Pie būvobjekta ieteicams izvietot būvtāfeli 2.5x2.5m, kurā norāda svarīgākos datus par objektu ar Pasūtītāja, būvuzrauga un Pretendenta kontaktpersonām, finansētājiem, objekta nodošanas termiņu. Būvtāfeles noformējumu un novietojumu jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

- Būvdarbu laikā darbi jāveic atbilstoši vienkāršotās renovācijas projekta, būvdarbu organizācijas sadaļai.

SASKAŅOTS:

SIA „Ozolnieku KSDU” valdes priekšsēdētājs M.Prīsis

2013. gada 17.aprīlī

Sagatavoja:  G.Jaunsleinis, tālr. 63084560

### Pielikums Nr.3

Iepirkuma nolikumam Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas

vienkāršota renovācija Rīgas ielā 21, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā,

Ozolnieku novadā, Eiropas Savienības fonda projekta

Nr. DMS/3.4.4.1.0/12/09/479 „Daudzdzīvokļu dzīvojamās

mājas  Rīgas ielā 21, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku

novadā energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros

Identifikācijas Nr.OKSDU 2013/13 ERAF

Būvdarbu līgums (projekts) Nr. ...........

2013.gada ……………							 Ozolniekos

SIA „Ozolnieku KSDU”, turpmāk tekstā Pasūtītājs, valdes priekšsēdētāja Mārtiņa Prīša personā, kurš rīkojas uz statūtu un valdes pilnvarojuma pamata, un ………………………………................................., turpmāk tekstā Izpildītājs, …………………………………………….. personā, kurš rīkojas uz .................. pamata, abi kopā saukti Līdzēji, pamatojoties uz iepirkuma Nr. OKSDU 2013/13 ERAF dokumentāciju, turpmāk tekstā Iepirkuma dokumenti, un Izpildītāja piedāvājumu iepirkumā Nr. OKSDU 2013/13 ERAF, turpmāk tekstā Piedāvājums, noslēdz sekojoša satura līgumu, turpmāk tekstā Līgums:

- Līguma priekšmets.

  - Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas ar saviem darbarīkiem, ierīcēm un darbaspēku organizēt un veikt daudzdzīvokļu mājas Rīgas ielā 21, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā, turpmāk tekstā Objekts, renovācijas un energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbus, turpmāk tekstā Būvdarbi, Līgumā noteiktajā apjomā, kvalitātē un termiņā.

- Darbu izpildes termiņi.

  - Izpildītājs uzsāk Būvdarbus … (…...) dienu laikā pēc tam, kad Pasūtītājs ir iesniedzis Izpildītājam Ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karti (turpmāk tekstā – Apliecinājuma karte).

  - Būvdarbu izpildes termiņš ir 2013. gada __.____________. Līguma termiņš var tikt pagarināts, ievērojot 2.4. punkta un 5.1. punkta apakšpunktu nosacījumus;

  - Jebkādi grozījumi Būvdarbu izpildes datumā stājas spēkā tikai pēc tam, kad tiem ir devuši piekrišanu un tos ir parakstījuši abi Līdzēji.

  - Pamatots pieprasījums par Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu Izpildītājam ir jāiesniedz izskatīšanai Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tādu apstākļu, kas varētu aizkavēt Būvdarbu izpildi, konstatēšanas. Neizpildot šo nosacījumu, Izpildītājs zaudē tiesības pieprasīt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu. Gadījumā, ja Būvdarbu izpildes termiņa kavējumi izveidojušies Izpildītāja bezdarbības vai vainas rezultātā, Pasūtītājs var atteikt pagarināt Būvdarbu izpildes termiņus.

- Līgumsumma un norēķinu kārtība.

  - Līgumcena noteikta, pamatojoties uz 2013. gada ……….SIA „Ozolnieku KSDU” Iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanas sēdes protokolā Nr. …………….. fiksētajiem rezultātiem, saskaņā ar Izpildītāja atbilstoši būvdarbu apjomiem (pielikums Nr. 5) iesniegto būvniecības koptāmi (kopsavilkumu) un lokālajām tāmēm, turpmāk tekstā Tāmes, un Izpildītāja pieteikumu (pielikums Nr. 4). Līgumsumma (bez PVN) ir LVL ................................. (……………………………………………..), turpmāk tekstā Līgumsumma.

  - Līgumsumma ietver Tāmēs norādīto darbu un ar tiem saistīto palīgdarbu izmaksas, būvkonstrukciju, iekārtu un materiālu izmaksas, piegāžu un transporta izmaksas, Līgumā paredzētās apdrošināšanas un nodrošinājumu izmaksas, ar nodokļiem (izņemot PVN) un citiem obligātajiem maksājumiem saistītas izmaksas, lai veiktu Objekta būvniecību tādā apjomā un kvalitātē, kā to paredz projekta tehniskā dokumentācija, Latvijas būvnormatīvi, Vispārīgie būvnoteikumi, Ozolnieku novada saistošie noteikumi, Latvijas nacionālie standarti un citi spēkā esošie normatīvie akti.

  - Izpildītāja Tāmē norādītie būvfirmas pieskaitījumi ir spēkā visu Līguma darbības periodu.

  - Būvdarbu apjomi var tikt samazināti, ja Būvdarbu gaitā atklājas, ka tāmēs norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams. Šajos gadījumos norēķini par izpildītajiem darbiem notiek pēc faktiskās izpildes, nemainot Izpildītāja piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, kā arī piedāvātās laika normas un pieskaitāmās izmaksas.

  - Apjomu samazināšanas kārtība:

- Izpildītājs, Pasūtītāja nolīgts būvuzraugs un Pasūtītāja pieaicinātā persona sastāda aktu par izslēdzamajiem apjomiem un būvdarbu pozīcijām, turpmāk tekstā - Izslēdzamo darbu Akts;

- Pasūtītājs saskaņo Izslēdzamo darbu Aktu;

- Izpildītājs uz Izslēdzamo darbu Akta pamata izstrādā tāmi un iesniedz Pasūtītājam;

- Pasūtītājs 5 darba dienu laikā no tāmes saņemšanas brīža saskaņo to vai arī sniedz pamatotu atteikumu;

- Pēc tāmes saskaņošanas Izpildītājs un Pasūtītājs noslēdz vienošanas par Izslēdzamo darbu Aktā minēto darbu neveikšanu.

  - Jebkādi grozījumi Līgumsummā stājas spēkā tikai pēc tam, kad tiem ir devuši piekrišanu un tos ir parakstījuši abi Līdzēji.

  - Netiek kompensēti nekādi darbi, kas jāveic atkārtoti sakarā ar konstatētiem trūkumiem darbu kvalitātē, tāpat netiek kompensēta nekvalitatīvi izbūvēto elementu demontāža un trūkumu novēršanā izmantoto materiālu, tehnikas un darba stundu izmaksas, kas radušās Izpildītāja vainas dēļ.

  - Pasūtītājs veic norēķinus ar Izpildītāju sekojošā kārtībā:

    - līdz katra mēneša 5. datumam Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu izpildes aktus par iepriekšējā mēnesī paveiktajiem Būvdarbiem. Pasūtītājs pārbauda šos aktus 5 (piecu) darba dienu laikā un apstiprina, vai arī iesniedz pamatotu apstiprinājuma atteikumu. Apmaksu saskaņā ar apstiprinātajiem Būvdarbu izpildes aktiem Pasūtītājs veic 10 (desmit) darba dienu laikā pēc aktu parakstīšanas un attiecīgu rēķinu saņemšanas no Izpildītāja.

    - aprēķinot summu apmaksai, no mēnesī izpildīto un apstiprināto Būvdarbu summas tiek atskaitīts ieturējums 5 (pieci) % no izpildīto darbu summas, kas kalpo kā Izpildītāja līgumsaistību izpildes nodrošinājums. Nodrošinājumu Pasūtītājs atmaksā Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, ja Izpildītājs ir novērsis visus pieņemšanas nodošanas aktā norādītos defektus un iesniedzis apdrošināšanas polises kopiju par Būvdarbu apdrošināšanu uz būves garantijas laiku saskaņā ar Iepirkuma dokumentu prasībām.

  - Visi Līgumā paredzētie maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs ir devis rīkojumu savai bankai pārskaitīt uz Izpildītāja norēķina kontu maksājuma summu.

  - Neviens maksājums, kas tiek izdarīts saskaņā ar Līgumu, netiek uzskatīts par galēju pierādījumu Līguma saistību nedz pilnīgai, nedz arī daļējai izpildei, un neviens maksājums, ieskaitot pēdējo maksājumu, nenozīmē akceptu nepilnīgam, nekvalitatīvam Būvdarbam vai neatbilstošu būvizstrādājumu izmantošanai. Objekta ekspluatācijas uzsākšana nenozīmē nedz pilnīgu, nedz arī daļēju Būvdarbu akceptēšanu.

  - Visu Līgumā noteikto līgumsodu samaksa neatbrīvo Līdzējus no saistību izpildes.

  - Avansa maksājums:

    - Pēc Līguma noslēgšanas ar Izpildītāju Pasūtītājs var izmaksāt Izpildītājam avansa maksājumu līdz 30 (trīsdesmit) % no kopējās Līgumsummas (turpmāk tekstā – Avanss), ja Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju Avansa summas apmērā, garantējot, ka Līguma izbeigšanas gadījumā pēc Līguma 14.1.punkta jebkura apakšpunkta garantijas sniedzējs 10 (desmit) dienu laikā iemaksā Izpildītāja norēķinu kontā Avansu vai atlikušo Avansa daļu, ja tas ticis dzēsts 3.12.2.punkta noteiktajā kārtībā un/vai no 14.3.punktā paredzētā galīgā norēķina.

    - Ja Izpildītājs izmanto Avansu, tad Pasūtītājs, veicot samaksu saskaņā ar 3.8.1.punktu, dzēš izmaksāto Avansu proporcionāli izpildīto darbu apjomam.

- Izpildītāja pienākumi.

  - Būvdarbus uzsākt ne vēlāk kā ... (.......) kalendāro dienu laikā pēc Apliecinājuma kartes saņemšanas.

  - Līguma slēgšanas brīdī iesniegt Pasūtītājam aizpildītu atbildīgā būvdarbu vadītāja (turpmāk tekstā Būvdarbu vadītājs) saistību rakstu, darba aizsardzības koordinatora apliecības kopiju.

  - Iesniegt pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas brīža.

  - Iesniegt precizētu Darba grafiku pa nedēļām un būvdarbu veidiem 3 (trīs) darba dienu laikā no Apliecinājuma kartes saņemšanas brīža.

  - Atbildēt par Latvijas būvnormatīvu, Vispārīgo būvnoteikumu, Ozolnieku novada saistošo noteikumu, Latvijas nacionālo standartu un citu spēkā esošo normatīvo aktu un Pasūtītāja prasību ievērošanu visu šajā Līgumā paredzēto Būvdarbu veikšanas un dokumentu sagatavošanas laikā. Izpildītājs nodrošina, lai būvniecībā tiktu izmantoti tikai ES standartiem un LR standartiem un tehniskiem noteikumiem atbilstoši, attiecīgi sertificēti būvmateriāli un būvizstrādājumi.

  - Nozīmēt atbildīgo Būvdarbu vadītāju, kuram jānodrošina nepārtraukta klātbūtne Objektā Būvdarbu laikā.

  - Nozīmēt savu darbinieku vai nolīgt citu kompetentu fizisku vai juridisku personu Darba aizsardzības koordinatora pienākumu izpildei Objektā un segt visas ar to saistītās izmaksas. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai tā nozīmētais vai nolīgtais Darba aizsardzības koordinators būtu atbilstoši kvalificēts.

  - Iekārtot un regulāri aizpildīt Būvdarbu žurnālu kā pirmo izpildes dokumentu. Būvdarbu žurnāliem un Apliecinājuma kartei jāatrodas Objektā, nodrošinot Pasūtītāja un kontrolējošo institūciju pārstāvjiem brīvu pieeju dokumentācijai.

  - Par saviem līdzekļiem nodrošināt visu tiesību aktos noteikto darba drošības, ugunsdrošības, satiksmes drošības, vides aizsardzības noteikumu un būvniecības uzraudzības dienestu prasību ievērošanu saistībā ar Objekta būvniecību, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.

  - Slēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, nodrošinot atkritumu apsaimniekošanu tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, kā arī personu manta. Būvniecība nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tās procesā radītos atkritumus jāsavāc un jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem.

  - Veicot Būvdarbus, segt visus ar tiem saistītos izdevumus par elektroenerģiju, ūdensapgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem visā Objekta Būvdarbu laikā.

  - Nodrošināt Objekta un Objektā esošo materiālu, tehnikas un darba rīku saglabāšanu, par saviem līdzekļiem nodrošinot Objekta apsardzi visā Būvdarbu izpildes laikā.

  - Segt visus izdevumus, kas saistīti ar administratīvajiem sodiem par Būvdarbu laikā pieļautiem pārkāpumiem, ja tie radušies Izpildītāja vainas dēļ.

  - Garantēt izpildīto Būvdarbu kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus no Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas, kā arī garantēt paredzētā energoefektivitātes mērķa sasniegšanu.

  - Garantijas termiņa laikā, kas noteikts Līguma 4.14. punktā, par saviem līdzekļiem novērst Būvdarbu defektus (turpmāk tekstā Defekti), kas radušies pēc to nodošanas, izņemot Defektus, kas radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā.

  - Ja nepieciešams būvniecības laikā nodrošināt transporta kustību, norobežot Objektu ar aizsargbarjerām saskaņā ar Ministru kabineta 02.10.2001. noteikumiem Nr.421 “Noteikumi par darba vietas aprīkošanu uz ceļiem”, nodrošinot gājēju iešanu pa speciāli uzstādītām laipām. Apgādāt Objektu ar tualeti.

  - Veikt Būvdarbus saviem spēkiem. Atsevišķu darbu izpildei uz līguma pamata var tikt pieaicināti apakšuzņēmēji, kurus Izpildītājs ir norādījis Piedāvājumā, vai atbilstoši saskaņojis ar Pasūtītāju, uzņemoties pilnu atbildību par savu nolīgto apakšuzņēmēju darbību Objektā.

  - Patstāvīgi organizēt savu nolīgto apakšuzņēmēju darbu, kā arī veikt izpildīto Būvdarbu kontroli un pieņemšanu. Norēķinus ar apakšuzņēmējiem kārtot patstāvīgi. Garantēt, ka ar tā nolīgtajiem apakšuzņēmējiem noslēgto līgumu noteikumi nebūs pretrunā ar Līgumu.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs Darbu izpildē bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju piesaista Piedāvājumā neminētu apakšuzņēmēju, tad Būvdarbi tiks apturēti, bet Būvdarbu izpildes termiņš netiks pagarināts. No Izpildītāja tiks pieprasīts iesniegt par apakšuzņēmējiem Iepirkuma dokumentos paredzētās izziņas un apliecinājumus. Par katru šādu pārkāpumu no Izpildītāja tiks ieturēts par labu Pasūtītājam līgumsods LVL 500,00 (pieci simti latu, 00 santīmu). Būvdarbu atsākšana tiks atļauta tikai tad, kad Izpildītājs būs iesniedzis Pasūtītājam par apakšuzņēmējiem Iepirkuma dokumentos paredzētās izziņas un apliecinājumus.

  - Līgumā noteiktos Būvdarbus veikt ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) tehniku, aprīkojumu, būvizstrādājumiem un citiem materiāli-tehniskajiem līdzekļiem, ja vien Līdzēji rakstveidā nevienojas citādi.

  - Nekavējoši, vienas darba dienas laikā, ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem, kas atklājušies darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Objekta Būvdarbus.

  - Pildot darbus, ievērot Pasūtītāja nolīgtā būvuzrauga norādījumus, ja vien tie nav pretrunā ar Līgumu, Latvijas būvnormatīviem un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Uzturēt tīrību Būvdarbu teritorijā un visā Izpildītāja darbības zonā un nodrošināt regulāru būvgružu savākšanu un aizvešanu uz speciāli ierīkotām vietām saskaņā ar Līguma 4.10. punktu.

  - Saglabāt esošās inženierkomunikācijas, tai skaitā ģeodēziskos punktus. Par komunikāciju bojājumiem nekavējoši ziņot Pasūtītājam un inženiertīklu turētājam.

  - Pilnībā aizvākt no Objekta būvgružus, Izpildītāja inventāru un darbarīkus, demontēt visas ar Būvdarbu veikšanu saistītās pagaidu būves, ierīces un iekārtas līdz Būvdarbu izpildes termiņa beigām, kā arī par saviem līdzekļiem veikt apkārtnes sakārtošanu tādā stāvoklī, kādā tā bija pirms Būvdarbu uzsākšanas.

  - Izpildītājam jānodrošina, lai tiesību aktos noteiktajā kārtībā tiktu sagatavota visa nepieciešamā dokumentācija Objekta nodošanai ekspluatācijā, kā arī jāveic visas no tā atkarīgās darbības, lai Objekts tiktu nodots ekspluatācijā Līgumā noteiktajā termiņā.

  - Izpildītājs drīkst Būvdarbos izmantot ekvivalentus būvmateriālus un/vai citus izstrādājumus tiem, kuri norādīti projektā, tehniskajā specifikācijā un/vai Būvdarbu apjomos, ja Izpildītājs ir tos norādījis savā Piedāvājumā vai kurus tam uzdevis izmantot Pasūtītājs atbilstoši Iepirkuma dokumentos noteiktajām tiesībām.

  - Avansa maksājumu izmantot tikai Objekta Būvdarbu nodrošināšanai.

- Izpildītāja tiesības.

  - Pieprasīt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja darbu izpilde tiek kavēta viena (vai vairāku) zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ:

    - ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, kā rezultātā Būvdarbu izpilde tiek apgrūtināta vai padarīta uz laiku neiespējama, tai skaitā Būvdarbu tehnoloģiski pareizai veikšanai neatbilstoši laika apstākļi, kas ilgst nepārtraukti vairāk par 5 dienām;

    - ja pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma Būvdarbi vai to daļa ir tikuši pārtraukti;

    - ja Līdzēji vienojas par papildus un/vai neparedzētu Būvdarbu izpildi atbilstoši apstiprinātiem aktiem.

  - Būvdarbu veikšanai piesaistīt Iepirkuma dokumentos neminētus apakšuzņēmējus tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu un iesniedzot tādus pašus atbilstības apliecinošus dokumentus, kādi tika  norādīti Iepirkuma dokumentos.

  - Saņemt samaksu par kvalitatīvi veiktiem Būvdarbiem Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Piedzīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,1% apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto maksājuma dienu.

- Pasūtītāja pienākumi.

  - Pieņemt no Izpildītāja saskaņā ar Līgumu kvalitatīvi izpildītos Būvdarbus pēc faktiski paveiktā apjoma un samaksāt par tiem Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Neveikt nekādas rīcības, kas traucētu Būvdarbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar konstatētiem pārkāpumiem no Izpildītāja puses.

  - Izsniegt Izpildītājam Apliecinājuma karti.

  - Savlaicīgi un Līgumā noteiktajā kārtībā izskatīt visus no Izpildītāja saņemtos paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus un priekšlikumus.

  - Nodrošināt par saviem līdzekļiem Objekta būvuzraudzību.

  - Nodrošināt būvuzrauga ierašanos uz segto darbu un nozīmīgo konstrukciju uzrādīšanu un nodošanu pēc Izpildītāja pieprasījuma.

  - Uzņemties atbildību par Objekta pareizu ekspluatāciju un uzturēšanu kārtībā pēc Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, izņemot garantijas gadījumus.

- Pasūtītāja tiesības.

  - Aizturēt Avansa un mēneša maksājumus, ja nav saņemts bankas kredīts, bet ne ilgāk kā divus mēnešus pēc Būvdarbu uzsākšanas.

  - Organizēt sanāksmes savās telpās, lai pārrunātu Būvdarbu izpildes norisi, kurās piedalās Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvji, atbildīgais Būvdarbu vadītājs un būvuzraugs.

  - Kontrolēt Būvdarbu izpildi pēc Izpildītāja iesniegtā un saskaņotā Darba grafika.

  - Uzaicināt neatkarīgus ekspertus Izpildītāja veikto darbu kvalitātes pārbaudei. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Izpildītāja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Izpildītājs.

  - Ja Izpildītājs kavē Līguma 2.2.punktā noteikto Būvdarbu izpildes termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt līgumsodu 0,1% apmērā no Līgumsummas par katru nokavēto dienu.

  - Veicot Līgumā noteiktos maksājumus, vienpersoniski ieturēt no tiem līgumsodus, kas Izpildītājam ir aprēķināti un noteikti saskaņā ar Līgumu.

  - Jebkādi Pasūtītāja apmaksāti materiāli, pakalpojumi un/vai iekārtas kļūst par Pasūtītāja īpašumu ar to apmaksas brīdi un Izpildītāja maksātnespējas gadījumā tie pāriet Pasūtītāja īpašumā neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav nogādāti Objektā.

- Darbu pieņemšana-nodošana.

  - Reizi mēnesī Izpildītājs ar aktu nodod izpildītos Būvdarbus Pasūtītājam Līguma 3.8.1. punktā noteiktajā termiņā.

  - Gadījumā, ja Būvdarbu pieņemšanas gaitā atsevišķu Būvdarbu izpildē tiek konstatētas atkāpes no normatīvo aktu prasībām, Izpildītājam ar saviem spēkiem un uz sava rēķina jānovērš šie trūkumi iespējami īsākā laika posmā.

  - Būvdarbu pieņemšanas laikā konstatēto Defektu novēršana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Būvdarbu izpildes termiņa neievērošanu.

  - Gadījumā, ja no Līdzējiem neatkarīgu iemeslu dēļ Būvdarbu veikšanu nepieciešams apturēt, Līdzēji sastāda attiecīgu aktu par Būvdarbu apturēšanu un aktu par izpildītajiem un pieņemtajiem Būvdarbiem.

  - Nododot Būvdarbus, Pasūtītājam tiek iesniegts apliecinājums par būves gatavību nodošanai ekspluatācijā, kā arī visu Līgumā paredzēto veikto Būvdarbu izpilddokumentācija, tajā skaitā arī pielietoto materiālu sertifikāti, pases un ražotāju deklarācijas, kas nepieciešama Objekta nodošanai ekspluatācijā saskaņā ar tiesību aktiem. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam arī iebūvēto materiālu ekspluatācijas noteikumus, instruktāžas. Dokumentācijas iesniegšanas brīdī Izpildītājs un Pasūtītājs sastāda divpusēju aktu, kurā tiek norādīts iesniegtās dokumentācijas saraksts.

  - Pēc visu Līguma 8.5. punktā norādīto dokumentu saņemšanas Pasūtītājam ir pienākums 2 (divu) darba dienu laikā iesniegt Ozolnieku novada Būvvaldei pieteikumu par Objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā vai rakstveidā sniegt motivētu atteikumu..

- Atbildība par Defektiem.

  - Ja Izpildītājs nav ievērojis Vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartē, tehniskajās specifikācijās, šajā Līgumā vai normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz Būvdarbu veikšanu vai kvalitāti, tad nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā Pasūtītāja izveidotā komisija, kur piedalās Izpildītāja pārstāvji, būvuzraugs un citi pieaicinātie speciālisti, sastāda un paraksta defektu aktu (turpmāk tekstā Defektu akts), kurā norāda veikto Būvdarbu neatbilstību, Defektu novēršanas termiņu un kārtību. Ja Izpildītājs nepamatoti kavē Defektu novēršanu, Pasūtītājam ir tiesības neveikt Līguma 3.8.1.punktā noteikto ikmēneša samaksu par izpildītajiem darbiem līdz Defektu novēršanai un aprēķināt Izpildītājam sodu līdz 0,1% apmērā no Līgumsummas par katru nokavēto izpildes dienu.

  - Garantijas periods Izpildītāja veiktajiem Būvdarbiem ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši, skaitot no Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas akta apstiprināšanas datuma, kas reģistrēts Ozolnieku novada būvvaldē.

  - Līguma 9.2. punktā norādītajā garantijas periodā Izpildītājs apņemas saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem novērst visus atklātos Defektus izpildītajos Būvdarbos, pielietotajos materiālos un uzstādītajās iekārtās.

  - 2 (divu) darba dienu laikā pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas no Pasūtītāja par garantijas periodā konstatētiem Defektiem Izpildītāja pārstāvim ir jāierodas Objektā, lai kopā ar Pasūtītāju sastādītu Defektu aktu.

  - Defektu aktā norādītos trūkumus Izpildītājs uz sava rēķina novērš 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Defektu akta sastādīšanas. Ja kādu Defektu novēršanai ir tehnoloģiski nepieciešams ilgāks laiks, tad konkrēto trūkumu novēršanas termiņi tiek norādīti Līdzēju pārstāvju sastādītajā Defektu aktā. Ja Līdzējiem neizdodas vienoties par trūkumu novēršanas termiņiem, Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un Defektu novēršanas termiņu Izpildītājam ir obligāts. Ekspertīzes izmaksas sedz Izpildītājs. Ja Izpildītājs nokavē Līgumā noteikto, savstarpēji nolīgto vai ekspertīzes noteikto termiņu, tad par šo kavējumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu LVL 50,00 (piecdesmit latu, 00 santīmu) par katru nokavējuma dienu.

  - Ja Izpildītājs garantijas termiņā atsakās novērst Defektu aktā konstatētos Defektus vai nenovērš tos Līgumā noteiktajā, savstarpēji nolīgtajā vai ekspertīzes noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uz Izpildītāja rēķina uzdot trešajām personām.

- Apdrošināšana.

  - Obligātā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana:

    - Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas par saviem līdzekļiem veic Objekta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret iespējamajiem zaudējumiem, kas var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām Izpildītāja darbības, bezdarbības vai neuzmanības rezultātā Būvdarbu veikšanas laikā, saskaņā ar Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” prasībām un iesniedz polises kopiju Pasūtītājam.

    - Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā noteiktā kopējā apdrošinājuma summa nedrīkst būt mazāka par 10% (desmit procentiem) no Līgumsummas, bet ne mazāka par Ls 10000.00 (desmit tūkstoši latu, 00 santīmu);

    - Apdrošināšanas polises kopija tiek pievienota Līgumam kā neatņemama tā sastāvdaļa.

  - Garantijas laika apdrošināšana:

    - Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas akta apstiprināšanas veic garantijas laika garantiju apdrošināšanu pret iespējamajiem zaudējumiem un bojājumiem, kas atklājušies garantijas perioda laikā, bet radušies būvniecības periodā pirms Objekta nodošanas ekspluatācijā tādu apstākļu dēļ, par kuriem ir atbildīgs Izpildītājs, un iesniedz Pasūtītājam polises kopiju.

    - Garantijas laika apdrošināšanas līgumā noteiktā apdrošinājuma summa nedrīkst būt mazāka par 5% (pieciem procentiem) no Līgumsummas.

    - Izpildītājs nodrošina garantijas laika garantiju apdrošināšanu visā Līguma 9.2. punktā noteiktajā Būvdarbu garantijas periodā.

    - Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam zaudējumus un bojājumus, kas atklājušies garantijas perioda laikā, bet radušies būvniecības periodā pirms Objekta nodošanas ekspluatācijā tādu apstākļu dēļ, par kuriem ir atbildīgs Izpildītājs:

      - ja pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās Apdrošinātājs pierāda tādu apstākļu iestāšanos, kas atbrīvo to no apdrošināšanas līguma saistību izpildes izņēmuma gadījumā;

      - ja Izpildītājs vainojams pie apdrošināšanas līguma atzīšanas par spēkā neesošu no tā noslēgšanas brīža;

      - ja Izpildītājs nav pienācīgi izpildījis Līguma 10.1.punkta nosacījumus.

  - Izpildītājs veic būvdarbu visu risku apdrošināšanu Līgumsummas apmērā uz Līguma darbības laiku.

- Līdzēju pārstāvji.

  - Lai nodrošinātu Līgumā noteikto saistību izpildi un sekotu darbu gaitai un operatīvi risinātu ar darbu izpildi saistītos jautājumus, Pasūtītājs nozīmē Objekta būvuzraugu 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas brīža, bet Izpildītājs nozīmē Izpildītāja pārstāvi, kuri darbosies tiem piešķirto pilnvaru ietvaros.

  - Objekta būvuzraugs nodrošina Izpildītāja paziņojumu, iesniegumu, pieprasījumu un priekšlikumu izskatīšanu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no to saņemšanas brīža.

  - Objekta būvuzraugam ir tiesības jebkurā laikā apmeklēt vai atrasties Objektā, ievērojot tehniskās drošības normas, kontrolēt darbu izpildi, norādīt uz trūkumiem, pieprasīt Defektu akta noformēšanu un trūkumu novēršanu, kā arī vajadzības gadījumā pieprasīt darbu pārtraukšanu līdz trūkumu novēršanas brīdim. Šādā gadījumā dienas, kuru laikā darbi bijuši apturēti, nav uzskatāmas par piespiedu dīkstāves dienām saistībā ar jebkādu Izpildītāja prasību par nokavētu Būvdarbu izpildes termiņu.

- Nepārvarama vara

  - Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja tam par iemeslu bijuši nepārvaramas varas apstākļi.

  - Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem (Valsts varas pārvaldes, Ozolnieku novada domes lēmumi un rīkojumi, streiki, masu nekārtības, arheoloģiskas nozīmes priekšmetu atklāšana būvniecības zonā, darbu veikšanu kavē no ikgadēji statistiski vidējiem atšķirīgi klimatiskie apstākļi un citi objektīvi, no pušu gribas neatkarīgi fakti un iemesli), Līdzējam, kurš pirmais ir konstatējis nepārvaramas varas apstākļus, ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu otram Līdzējam. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī jāsniedz to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu saistību izpildi saskaņā ar Līgumu. Paziņojumā jānorāda paredzamais līgumsaistību izpildes turpinājuma termiņš.

  - Līdzēji var vienpusēji izbeigt Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) kalendāro mēnesi. Šādā gadījumā neviens no Līdzējiem nav tiesīgs pieprasīt tādējādi radušos zaudējumu atlīdzību. Ja Līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju tikai par faktiski izpildītajiem Būvdarbiem un Izpildītājs 5 (piecu) kalendāro dienu laikā atgriež atlikušo Avansa maksājuma summu, ja Izpildītājs darbu izpildē bija izmantojis Avansa saņemšanas tiesību un saņēmis Avansu. Par faktiski izpildītajiem darbiem tiks sastādīts Būvdarbu izpildes akts un Izpildītājam ir pienākums garantēt izpildīto darbu kvalitāti 36 mēnešu laikā pēc to izpildes. Izpildītājam ir pienākums apmaksāt būvniecības laikā saņemtos komunālos pakalpojumus un pēc Līguma izbeigšanas novākt būvgružus, inventāru un darbarīkus, kā arī veikt apkārtnes sakārtošanu tādā stāvoklī, kādā tā bija pirms Būvdarbu uzsākšanas.

  - Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Līdzējam, kurš pirmais ir konstatējis minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt otram Līdzējam rakstisku paziņojumu.

- Neparedzēti apstākļi

  - Neparedzētie apstākļi – Pasūtītāja iesniegtajā dokumentācijā neparedzēti darbi vai citi objektīvi iemesli, kas nav atkarīgi no Izpildītāja, tiek noteikti darba gaitā, Līdzējiem sastādot aktu. Akts saskaņojams ar citiem dienestiem, ja tas skar inženierkomunikācijas. Aktu sagatavo Izpildītājs.

  - Ja neparedzēti apstākļi ietekmē Objekta Tāmes izmaksas, Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no akta sastādīšanas iesniedz savus priekšlikumus par Tāmes izmaksu izmaiņām.

  - Ja neparedzēti apstākļi ietekmē Darba grafiku, Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no akta sastādīšanas iesniedz savus priekšlikumus par izmaiņām Darba grafikā.

  - Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pieņem lēmumu par Izpildītāja priekšlikumiem attiecībā uz Tāmes izmaksām un Darba grafika izmaiņām, par ko Līdzēji sastāda papildus vienošanos.

- Līguma laušana.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam rakstveidā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš, šādos gadījumos:

    - ja Izpildītājs nav uzsācis Būvdarbus Objektā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no Apliecinājuma kartes saņemšanas datuma;

    - ja Izpildītājs pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma par Līguma nosacījumu neizpildi saņemšanas un tajā norādīto pārkāpumu novēršanas ir atkārtoti pieļāvis brīdinājumā minētos Līguma noteikumu pārkāpumus;

    - ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga ekspertīze ir konstatējusi, ka Izpildītājs Būvdarbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši Latvijas būvnormatīviem, Latvijas nacionālajiem standartiem un citiem normatīvajiem aktiem, kas var būtiski ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju;

    - ja Būvdarbu izpilde Izpildītāja vainas dēļ ir aizkavējusies tādos apmēros, ka acīmredzami tos nebūs iespējams pabeigt Līgumā noteiktajā Būvdarbu izpildes termiņā, un aizkavēšanos nav radījuši apstākļi, kas dod tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, vai arī, kavējums var radīt ievērojamus zaudējumus;

    - ar tiesas spriedumu ir pasludināta Izpildītāja maksātnespēja.

  - Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Pasūtītājam rakstveidā 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Pasūtītājs ir nokavējis kādu no Līgumā noteiktajiem maksājumiem vairāk kā par 30 (trīsdesmit) darba dienām un maksājumu nav veicis arī 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas no Izpildītāja, pastāvot nosacījumam, ka Izpildītājs ir izpildījis visus priekšnoteikumus maksājuma saņemšanai.

  - Izpildītājam ir pienākums pārtraukt Būvdarbu izpildi ar Pasūtītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas brīdi. Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītāja vainas dēļ, veicot galīgo norēķinu, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par līdz paziņojuma saņemšanas dienai Objektā izpildītajiem Būvdarbiem, izmantotajiem materiāliem un piegādātajām iekārtām, no izmaksājamās summas ieturot visus aprēķinātos Līgumā noteiktos soda maksājumus, kā arī atlīdzību par Izpildītāja nodarītajiem zaudējumiem, kā arī citus sev pienākošos maksājumus.  Izpildītājs 5 (piecu) kalendāro dienu laikā atgriež atlikušo Avansa maksājuma summu, ja Izpildītājs darbu izpildē bija izmantojis Avansa saņemšanas tiesību un saņēmis Avansu.

  - Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā, izņemot Līguma izbeigšanu nepārvaramas varas apstākļu dēļ, vainīgajam Līdzējam ir pienākums atlīdzināt otram Līdzējam zaudējumus, kas tam radušies sakarā ar to, ka vainīgais Līdzējs nav pildījis Līgumā noteiktās saistības.

- Citi noteikumi.

  - Par jebkurām izmaiņām Līdzēja rekvizītos un citā būtiskā informācijā Līdzējs nekavējoties rakstiski paziņos otram Līdzējam.

  - Jebkādas izmaiņas Līgumā un tā dokumentos tiks uzskatītas par spēkā esošām, ja tās būs noformētas rakstiski un tās būs parakstījuši abi Līdzēji.

  - Līdzēji vienojas, ka Līguma izpilde ir obligāts noteikums abu Līdzēju tiesību un saistību pārņēmējiem.

  - Līdzēji veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai strīdus un domstarpības, kas var rasties, pildot Līgumu, atrisinātu sarunu ceļā. Gadījumā, ja Līdzēji šādā veidā nespēs vienoties, strīdi un domstarpības tiks risinātas Latvijas Republikas tiesu institūcijās tiesību aktos noteiktajā kārtībā pēc Pasūtītāja piekritības.

  - Līgums ir izstrādāts un parakstīts divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku - pa vienam eksemplāram katram Līdzējam.

- Sekojošie pielikumi ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

  - Piedāvājuma pieteikums;

  - Būvniecības koptāme;

  - Lokālās tāmes.

- Līdzēju juridiskās adreses un rekvizīti.

| Pasūtītājs SIA „Ozolnieku KSDU”, Kastaņu ielā 2, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā, LV-3018, AS SEB Banka, Kods ........................, Nr. ..........................., VRN 41703003356 |  | Izpildītājs .................................... ..................................., ..................................., ................, LV-..........., ..................................., Kods .........................., Nr. ............................., VRN .........................., |
| --- | --- | --- |

____________________	                     		______________________

Valdes priekšsēdētājs					............................

Mārtiņš Prīsis						............................

z.v.							z.v.

### Pielikums Nr.4

Iepirkuma nolikumam Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas

vienkāršota renovācija Rīgas ielā 21, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā,

Ozolnieku novadā, Eiropas Savienības fonda projekta

Nr. DMS/3.4.4.1.0/12/09/479 „Daudzdzīvokļu dzīvojamās

mājas  Rīgas ielā 21, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku

novadā energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros

Identifikācijas Nr.OKSDU 2013/13 ERAF

Pretendenta pieteikums (veidlapa)

dalībai iepirkuma procedūrā

Iesniedzot šo pieteikumu Pretendenta vārdā piesaku dalību Iepirkuma procedūrā Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota renovācija Rīgas ielā 21, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā, Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/12/09/479 „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas  Rīgas ielā 21, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros

Identifikācijas Nr. OKSDU 2013/13 ERAF

Pretendenta nosaukums

Reģistrācijas Nr.

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

/uzvārds, ieņemamais amats, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese/

- Ar šo apliecinu, ka pilnībā esam iepazinušies ar visiem iepirkuma dokumentiem, tai skaitā, ar vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karti, Pasūtītāja sniegto papildus informāciju, saprotam šo dokumentu prasības, atzīstam tās par pamatotām, tiesiskām un saistošām mums, ja vēlamies piedalīties Iepirkuma procedūrā, pretenziju nav.

- Apliecinu, ka mūsu rīcībā ir pietiekoša informācija par būvobjektu, tā tehnisko stāvokli un citiem apstākļiem, kas var ietekmēt objekta būvniecību, pārbaudījuši būvdarbu apjomu atbilstību vienkāršotās renovācijas kartei.

- Pilnībā apzināmies savas saistības un pienākumus.

- Apliecinu, ka mums kā pretendentam ir pienācīga rīcībspēja un tiesībspēja, lai slēgtu būvdarbu līgumu atbilstoši šā iepirkuma būvdarbu projekta, tehnisko specifikāciju un citu dokumentu prasībām, ka piedāvājums sagatavots atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām un apņemamies veikt būvdarbus par:

Līgumcenu (bez PVN) 				 LVL

PVN 21% 						 LVL

Līgumsummu (ar PVN) 				 LVL

- Apliecinu, ka iesniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas.

- Apņemamies:

- uzsākt būvdarbus ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc Apliecinājuma kartes saņemšanas;

- pabeigt būvdarbus objektā līdz 2013. gada __._____________

- Apliecinām, ka garantijas termiņš veiktajiem būvdarbiem ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši.

- Iesniedzot šo pieteikumu, apzināmies un pilnībā uzņemamies visus riskus un atbildību iesniegtā piedāvājuma sakarā.

- Ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko, garantējam līgumsaistību izpildi pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā.

- Šis Pretendenta pieteikums ir mūsu piedāvājuma sastāvdaļa.

- Piedāvājuma un piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš ir __ kalendārās dienas pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa, bet ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

/personas ar pārstāvības tiesībām vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/

### Pielikums Nr.6

Iepirkuma nolikumam Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas

vienkāršota renovācija Rīgas ielā 21, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā,

Ozolnieku novadā, Eiropas Savienības fonda projekta

Nr. DMS/3.4.4.1.0/12/09/479 „Daudzdzīvokļu dzīvojamās

mājas  Rīgas ielā 21, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku

novadā energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros

Identifikācijas Nr.OKSDU 2013/13 ERAF

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO BŪVDARBU SARAKSTS

| Nr. p. k. | Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas nr., adrese, | Apakšuzņēmējam nododamo būvdarbu veidu īss apraksts | Apakšuzņēmējam nododamo būvdarbu apjoms LVL (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- |

_________________________________________________________________________

/personas ar pārstāvības tiesībām vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/

### Pielikums Nr.7

Iepirkuma nolikumam Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas

vienkāršota renovācija Rīgas ielā 21, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā,

Ozolnieku novadā, Eiropas Savienības fonda projekta

Nr. DMS/3.4.4.1.0/12/09/479 „Daudzdzīvokļu dzīvojamās

mājas  Rīgas ielā 21, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku

novadā energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros

Identifikācijas Nr.OKSDU 2013/13 ERAF

PRETENDENTA PIEDĀVĀTO SPECIĀLISTU SARAKSTS

| Speciālistam nododamā būvdarbu sfēra nosaukums | Vārds un uzvārds | Sertifikāta izsniegšanas gads, numurs un darbības sfēra | Speciālista profesionālā pieredze (norādot būvobjekta nosaukumu, būvdarba veidus, kurus vadījis, objekta nodošanas gadu) | Speciālista statuss (speciālists ir vai nav pretendenta darbinieks) | Būvdarbu izmaksas LVL (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .....būvdarbu vadītājs |  |  |  | (ir; nav) |  |

_________________________________________________________________________

/personas ar pārstāvības tiesībām vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/

### Pielikums Nr.8

Iepirkuma nolikumam Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas

vienkāršota renovācija Rīgas ielā 21, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā,

Ozolnieku novadā, Eiropas Savienības fonda projekta

Nr. DMS/3.4.4.1.0/12/09/479 „Daudzdzīvokļu dzīvojamās

mājas  Rīgas ielā 21, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku

novadā energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros

Identifikācijas Nr.OKSDU 2013/13 ERAF

CV UN PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS

Iepirkuma nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota renovācija Rīgas ielā 21, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā, Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/12/09/479 „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas  Rīgas ielā 21, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros, identifikācijas Nr. OKSDU 2013/13 ERAF

Paredzētā pozīcija projektā: Būvdarbu vadītājs

| 1. Uzvārds: |  |
| --- | --- |
| 2. Vārds: |  |
| 3. Dzimšanas datums: |  |
| 4. Izglītība: |
| Izglītības iestāde | Mācību laiks (no -līdz) | Iegūtais grāds vai kvalifikācija |

| 5. Citas iemaņas un prasmes: |  |
| --- | --- |
| 6. Pašreizējais amats un uzņēmumā nostrādātie gadi vai līgumattiecību nodibināšanas datums: |  |
| 7. Galvenā specializācija (kvalifikācija): 8. Darba pieredze: |  |
| Uzņēmuma nosaukums | Adrese | Datums (no – līdz) | Amats |

| 9. Profesionālās darbības laikā vadītie nozīmīgākie darbi (daudzdzīvokļu māju vai sabiedrisko ēku, kas nodotas ekspluatācijā, renovācijas un energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi) |
| --- |
| Darba / projekta izpildes gads | Pasūtītājs | Amats | Objekta nosaukums, adrese, pasūtītāja kontaktinformācija (tel. Nr.) |

Ar šo, es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais patiesi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo, es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka piekrītu piedalīties SIA „Ozolnieku KSDU” organizētajā iepirkumā  Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota renovācija Rīgas ielā 21, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā, Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/12/09/479 „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas  Rīgas ielā 21, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros, identifikācijas Nr. OKSDU 2013/13 ERAF un gadījumā, ja Pretendents „..................................” tiks atzīts par konkursa uzvarētāju un noslēgts būvdarbu līgums, apņemos iesniegtā piedāvājuma ietvaros pildīt būvdarbu vadītāja pienākumus šī iepirkuma būvdarbu vadīšanā, ka būšu pieejams Objektā nepārtraukti, piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma parakstīšanas dienas līdz būvobjekta galīgā pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienai.

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

### Pielikums Nr.9

Iepirkuma nolikumam Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas

vienkāršota renovācija Rīgas ielā 21, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā,

Ozolnieku novadā, Eiropas Savienības fonda projekta

Nr. DMS/3.4.4.1.0/12/09/479 „Daudzdzīvokļu dzīvojamās

mājas  Rīgas ielā 21, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku

novadā energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros

Identifikācijas Nr.OKSDU 2013/13 ERAF

2013. gada ________

SIA „Ozolnieku KSDU”

Kastaņu ielā 2, Ozolniekos,

Ozolnieku pagastā,

Ozolnieku novadā, LV-3018

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Ar šo (apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese) apliecinām, ka esam informēti par to, ka (pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese), turpmāk Pretendents, iesniegs piedāvājumu SIA „Ozolnieku KSDU”, turpmāk Pasūtītājs (reģistrācijas Nr. 41703003356, Kastaņu ielā 2, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā), organizētajā iepirkumā Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota renovācija Rīgas ielā 21, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā, Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/12/09/479 „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas  Rīgas ielā 21, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros, identifikācijas Nr. OKSDU 2013/13 ERAF ietvaros un gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemamies:

- veikt šādus būvdarbus (īss būvniecības darbu apraksts norādot darbu veidus un izmaksas, atbilstoši apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu sarakstā norādītajiem);

- nodot Pretendenta rīcībā sekojošus resursus (īss Pretendentam nodoto resursu, darbaspēka, tehnisko un finanšu resursu apraksts).

/personas ar pārstāvības tiesībām paraksts, vārds, uzvārds, statuss/